## Slide 1
人类模型构造与控制
张召凯 2018.12.25

## Slide 2: 内容概括
人类模型构造
人类模型控制
实验结果展示

## Slide 3
人类模型构造
有限元模拟
肌肉模型
骨骼模型
整合

## Slide 4
有限元模拟
有限元模型是一种可以传递生物材料力学的模型，
在论文中基于当前时刻某模型单位的状态，用有
限元模型计算下一时刻该模型单位的位置和速度

## Slide 5
肌肉模型
采用Hill-type 肌肉模型，该模型由3个部分组成：
被动元件
收缩元件：产生作用力
串行元件：不易变型，用于将作用力从肌肉传 递给骨骼

## Slide 6: Hill-type 肌肉模型

## Slide 7
骨骼模型
欧拉-拉格朗日方程用于使用广义坐标的动力学
可被表示为如下：
M（q）q + c（q，q）=JTmfm(a) + JTextfext
其中
q 是关节角度的矢量，
M(q)是广义质量矩阵，
C(q,q)代表科里奥利力与重力，

## Slide 8
骨骼模型
fm =(FT(0)，FT(1)， ···，FT(r-1))T是有r个肌肉的肌群的力量
f(i) 是作用在第i个肌肉及其中间点的力，
Fext是外力，
Jm 和 Jext 是雅克比用于将普通化的坐标映射到笛卡尔坐标，
a = (a0, a1,…,ar-1)是肌肉的活化水平，其中ai对应第i个电机单元
。Jm包括肌肉附着点的所有信息。

## Slide 9
整合
肌肉骨骼模型通过FEM仿真的同步进化和刚体
模拟器进行前向仿真。在tn时刻， 对于给定的
骨骼姿势，体积肌肉模拟边界条件由串行元素
计算。FEM模拟器解决了肌肉体积的平衡的形状。
肌肉力从模拟网格的狄利克雷节点通过串行件
传输到骨头，最后骨架的动态状态是使用运动方程来计算

## Slide 10
前向传播算法
数据：a(t)： 肌肉活化水平。
开始
x0： 软质体的初始位置。
q 0， q’ 0： 初始位置和刚性体的速度。
对于 t = t0，t1， ···， 循环做下列步骤
  B ← SetBoundaryConditions(qi)
  f ← SolveQuasiStatics(B,xi,a(ti))
  fm← TransferForces（f）
q i + 1，q‘ i + 1 ← ForwardDynamics(qi,q’i,fm,fext)
结束
结束

## Slide 11: 人类模型控制
论文中由两级分层控制器来实现模型的控制：
低级控制器
高级控制器

## Slide 12: 低层次控制器
主要作用：
在每帧的基础上追踪运动，找到所有肌肉的最好的激活水平
优点：
稳健性高

## Slide 13: 高层次控制器
主要作用：
调整上半身的参考运动身体模型，实现精致地控制
优点：
通用性高

## Slide 14: 控制效果
结合低水平控制器的稳健性和高级控制器的通用性，论文中的模型可以产生多样化的期望动态情境下的运动模式。

## Slide 15: 实验结果展示
在由体积肌肉驱动的杂耍任务的解剖模拟中演示运动控制。
活跃的肌肉以粉红色显示

## Slide 16
Thank you